## Slide 1: Recyklace plastů z pohledu životního cyklu - limity a výzvy
Vladimír Kočí

## Slide 2: Co je to LCA? - Definice
Ne:
  Legalize Cannabis Association?
  Lutheran Church of Angola?
Ano
  Life Cycle Assessment
  Posuzování životního cyklu
Vstupy
Výstupy / dopady
Znovuužití
Recyklace

## Slide 3: Elementární toky
Vstupy a výstupy produktového systému představující interakci mezi okolím a produktovým systémem

## Slide 4: Určení environmentálních dopadů
Výsledek poškození v kategorii dopadu
CO2
NOx
CH4
CFC
N2O
Atd.
Globální
oteplování
Ozónová díra
Acidifikace
Atd.
CO2-eq.
g CFC
SO2-eq.
Atd.

## Slide 5: Globální oteplování vs. klimatické změny

## Slide 6: Úbytek stratosférického ozónu
Látky podílející se na rozkladu ozónu a tím usnadňující vstup UV záření do atmosféry

## Slide 7: Acidifikace
Kyselost v půdách a vodách.
Mobilizace toxických forem kovů.
Pokles biodiverzity.

## Slide 8: Eutrofizace
Zarůstání vod sinicemi a řasami
Špatná kvalita zdrojů pitné vody
Hygienické problémy
Úbytek biodiverzity

## Slide 9: Vznik troposférického ozonu
Toxické účinky na dýchací aparát
Dopady na vegetaci
Nižší výnosy v zemědělství
Dopady na lidské zdraví

## Slide 10: Humánní toxicita

## Slide 11: Ekotoxicita
Jedy jsou různé
Působí různým způsobem
Na různé organismy
Jsou v prostředí různě perzistentní

## Slide 12: Kdy výrobky škodí? Např.: Jednorázový obal

## Slide 13: Kdy výrobky škodí? Např.: Notebook; papírové výrobky

## Slide 14: Kdy výrobky škodí? Např.: Automobily; přístroje; budovy

## Slide 15: Kdy výrobky škodí? Např.: Jednorázové pleny

## Slide 16: Je lepší aby byl výrobek z plastu nebo ze dřeva?
Nejde o to z čeho je výrobek vyroben, ale který z nich bude mít pro naplnění spotřebitelské funkce menší environmentální dopady.
Tím, že zvolím dřevěný, spotřebuji třeba více paliva a pod...

## Slide 17: Hodnocení environmentálních dopadů - zastaralý přístup
Suroviny
Zpracování
Výroba
Spotřeba
Odstranění

## Slide 18: Hodnocení environmentálních dopadů - moderní přístup
Suroviny
Zpracování
Výroba
Spotřeba
Odstranění

## Slide 19: Suma environmentálních dopadů

## Slide 20: Cut-off alokace
ED1 = S1
ED2 = R1
ED3 = R2+OH

## Slide 21: Alokace maximálně podporující recyklaci
ED1 = S + OH
ED2 = R1
ED3 = R2

## Slide 22: Alokace podporující recyklovatelné produkty
ED1 = R1
ED2 = R2
ED3 = S + OH

## Slide 23: Alokace dle závislosti na poklesu kvality recyklovaného materiálu
Q = kvalita materiálu (0 – 1)
ED1 = (Q1/(Q1+Q2+Q3)) × (S+R1+R2+OH)
ED2 = (Q2/(Q1+Q2+Q3)) × (S+R1+R2+OH)
ED3 = (Q3/(Q1+Q2+Q3)) × (S+R1+R2+OH)
Notes: Tento přístup je ovšem bez výhrad použitelný pouze v případě produktů využívajících kvalitu materiálu stejným způsobem. Jestliže bude prováděna externí recyklace PET lahví jejich energetickým využíváním, nelze jednoznačně vyjádřit pokles kvality materiálu. Řešením tohoto problému bývá vyjádření kvality materiálu ekonomickou hodnotou. Alokace environmentálních dopadů procesů souvisejících s danými produkty se pak provede na základě poklesu ekonomické hodnoty recyklovaného materiálu.

## Slide 24: Zadání studie
Vratná skleněná lahev Cirkulka (1 l)
  Varianta s víčkem z nerecyklovaného Al (počet cyklů 25 a 80)
  Varianta s víčkem z recyklovaného Al (počet cyklů 25 a 80)
Nevratná skleněná lahev (1l)
Pet lahev (1,5 l)
  Varianta z nerecyklovaného PET
  Varianta z recyklovaného PET
Hliníková plechovka (0,5 l)
  Varianta z nerecyklovaného Al
  Varianta z recyklovaného Al
KEG – vratný sud (50 l) (počet cyklů 60 a 120)
+ teoretická vzdálenost mezi výrobcem a zákazníkem (50 km, 100 km, 200 km a 500 km)

## Slide 25: Podíl jednotlivých kategorií dopadu na celkových environmentálních dopadech
Chart: 
| Cirkulka 25c | Cirkulka 80c | Cirkulka rAl 25c | Cirkulka rAl 80c | KEG sud 120c | KEG sud 60c | PET lahev | PET lahev rec. | Plechovka Al | Plechovka rAl | Skleněná lahev nevratná
EF 3.0 Acidification | 0.063019 | 0.056836 | 0.061297 | 0.054198 | 0.016987 | 0.014 | 0.023597 | 0.034543 | 0.072273 | 0.033333 | 0.089607
EF 3.0 Climate Change - total | 0.31981 | 0.3322 | 0.31408 | 0.32716 | 0.14631 | 0.10091 | 0.40321 | 0.39274 | 0.37682 | 0.35897 | 0.26404
EF 3.0 Ecotoxicity, freshwater - total | 0.14057 | 0.15706 | 0.14792 | 0.16914 | 0.019071 | 0.012273 | 0.060137 | 0.085962 | 0.040455 | 0.072978 | 0.066152
EF 3.0 Eutrophication, freshwater | 0.011981 | 0.009209 | 0.012867 | 0.010062 | 0.00090385 | 0.00052364 | 0.0014433 | 0.033438 | 0.0019773 | 0.0082446 | 0.024157
EF 3.0 Eutrophication, marine | 0.013868 | 0.012655 | 0.013779 | 0.012593 | 0.0041667 | 0.0030273 | 0.0084765 | 0.012681 | 0.014273 | 0.013905 | 0.01868
EF 3.0 Eutrophication, terrestrial | 0.021038 | 0.019209 | 0.020973 | 0.018889 | 0.0059295 | 0.0043727 | 0.012486 | 0.015773 | 0.021091 | 0.018955 | 0.028933
EF 3.0 Human toxicity, cancer - total | 0.0047547 | 0.0046328 | 0.0042452 | 0.0040247 | 0.6266 | 0.71091 | 0.004181 | 0.0067981 | 0.010455 | 0.0080868 | 0.0052247
EF 3.0 Human toxicity, non-cancer - total | 0.01217 | 0.012768 | 0.011955 | 0.012469 | 0.0058494 | 0.0040364 | 0.012142 | 0.0096688 | 0.019818 | 0.037081 | 0.0096629
EF 3.0 Ionising radiation, human health | 0.014623 | 0.015141 | 0.013576 | 0.013951 | 0.0055609 | 0.0037 | 0.011569 | 0.021609 | 0.028682 | 0.030966 | 0.012205
EF 3.0 Land Use | 0.0068302 | 0.0063277 | 0.0072948 | 0.0068642 | 0.0021795 | 0.0013727 | 0.0033219 | 0.0065457 | 0.00235 | 0.0084418 | 0.0089045
EF 3.0 Ozone depletion | 0.0005434 | 0.00038079 | 0.00058359 | 0.00041605 | 3.8301e-08 | 2.1727e-08 | 1.0401e-05 | 0.00050158 | 1.1727e-05 | 5.0888e-05 | 0.0012402
EF 3.0 Particulate matter | 0.092925 | 0.07887 | 0.09078 | 0.075062 | 0.025641 | 0.023818 | 0.024055 | 0.038959 | 0.099091 | 0.034714 | 0.15309

## Slide 26: Výsledky kategorie dopadu Změna klimatu - celkem dle EF 3.0 na funkční jednotku 1 l nápojového obalu [g CO2 eq]
Chart: 
| Cirkulka 25c | Cirkulka 80c | Cirkulka rAl 25c | Cirkulka rAl 80c | KEG sud 120c | KEG sud 60c | PET lahev | PET lahev rec. | Plechovka Al | Plechovka rAl | Skleněná lahev nevratná
EF 3.0 Climate Change - total [kg CO2 eq.] | 130 | 113 | 119 | 102 | 35.1 | 42.5 | 135 | 95.8 | 319 | 69.8 | 721

## Slide 27: Vliv změny vzdálenosti k zákazníkovi na celkové environmentální dopady
Chart: 
| Cirkulka 25c | Cirkulka 80c | Cirkulka rAl 25c | Cirkulka rAl 80c | KEG sud 120c | KEG sud 60c | PET lahev | PET lahev rec. | Plechovka Al | Plechovka rAl | Skleněná lahev nevratná
50 km | 0.000985 | 0.000808 | 0.000909 | 0.000732 | 0.000594 | 0.00107 | 0.000871 | 0.000632 | 0.00219 | 0.000505 | 0.00709
100 km | 0.00101 | 0.000834 | 0.000935 | 0.000758 | 0.000604 | 0.00108 | 0.000872 | 0.000633 | 0.00219 | 0.000506 | 0.0071
200 km | 0.00106 | 0.000885 | 0.000987 | 0.00081 | 0.000624 | 0.0011 | 0.000873 | 0.000634 | 0.0022 | 0.000507 | 0.00712
500 km | 0.00122 | 0.00104 | 0.00114 | 0.000965 | 0.000685 | 0.00116 | 0.000877 | 0.000637 | 0.0022 | 0.000511 | 0.0072

## Slide 28: Break point analýza
Chart: g CO2 eq
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 80
Cirkulka | 222 | 162 | 142 | 132 | 127 | 110
Cirkulka rAl | 211 | 151 | 131 | 121 | 115 | 99
PET lahev | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
Break point počtu cyklů Cirkulky při vzdálenosti 200 km dle indikátoru uhlíkové stopy
 | Teoretická vzdálenost mezi výrobcem a zákazníkem |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 km |  | 100 km |  | 200 km |  | 500 km | 
Cirkulka | 13 | 45 | 15 | 55 | 19 | 90 | 220 | >1000
Cirkulka rAl | 11 | 29 | 12 | 34 | 14 | 44 | 45 | >1000
Výsledky break point analýzy počtu cyklů Cirkulky dle uhlíkové stopy a celkových environmentálních dopadů
Break point určen dle celkových vážených a normalizovaných výsledků environmentálních indikátorů EF 3.0
Break point určen dle uhlíkové stopy dle ISO 14067

## Slide 29: Uhlíková stopa organizace
PwC:
  „Klimaticky špinavé firmy už nevoní ani investorům“
  Investoři při nákupu firem stále častěji přihlížejí k tomu, jak se daný podnik staví k životnímu prostředí a sociální udržitelnosti.
„Prémie jen pro angažované. Zelenají i pivovary, Heineken odmění šéfy podle boje s CO2“

## Slide 30: Scope 3 Nepřímé emise
Kategorie 1 - Zakoupené zboží a služby
Kategorie 2 - Investiční majetek
Kategorie 3 – Paliva a energie
Kategorie 4 – doprava zboží in
Kategorie 5 – Odpady
Kategorie 6 - Služební cesty
Kategorie 7 – Doprava zaměstnanců
Kategorie 8 – Pronajatý majetek
Kategorie 9 – Downstream doprava a distribuce
Kategorie 10 – Zpracování prodaného zboží
Kategorie 11 – Užití prodaného zboží
Kategorie 12 – EoL zboží
Kategorie 13 – někomu Pronajatý majetek
Kategorie 14 – Franšízy
Kategorie 15 - Investice
15 kategorií

## Slide 31: Reálný provoz – plastikářská výroba
Jak zlepšit váš produkt či organizaci
Dodavatelský řetězec
Technologie ve vztahu k množství produktu
Výroba ve vztahu k spotřebitelské funkci
Dopady během užívání (paliva, energie)
Dopady odpadového hospodářství

## Slide 32: Funkce posuzovaných produktů
zajištění materiálů pro výrobu nápojových obalů a následné nakládání s použitými nápojovými obaly včetně jejich případného materiálového či energetického využití
Funkční jednotka
  nakládání s takovým množstvím PET, respektive hliníkových či ocelových obalů, které odpovídá množství těchto obalů uvedených na český trh v rámci jednoho kalendářního roku
Časový rozsah
rok 2017
Pro srovnání systémů nejsou důležitá absolutní čísla – ale relativní porovnání

## Slide 33: Procesy zahrnuté do hranic systému

## Slide 34: Schéma životního cyklu nezálohového systému lahví z PET (PET Baseline)

## Slide 35: Srovnání nezálohového a zálohového systému
Chart: 
| Baseline total | DRS total | PET | PET DRS | Aluminium | Aluminium DRS | Steel | Steel DRS
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Climate change Ecosystems, default, excl biogenic carbon | 3280000 | 2220000 | 1980000 | 1560000 | 1280000 | 645000 | 24000 | 15100
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Climate change Human Health, default, excl biogenic carbon | 4130000 | 2800000 | 2490000 | 1970000 | 1610000 | 812000 | 30200 | 19000
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Fossil depletion | 5360000 | 3490000 | 3990000 | 2760000 | 1340000 | 711000 | 27200 | 21500
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Freshwater ecotoxicity | 30500 | 93700 | 62.1 | 200 | 30400 | 93500 | 91.8 | 19.9
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Human toxicity | 1800000 | 1970000 | 619000 | 718000 | 782000 | 1170000 | 404000 | 85700
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Metal depletion | 334000 | 221000 | 16200 | 27100 | 293000 | 179000 | 25200 | 15100
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Particulate matter formation | 275000 | 220000 | 66500 | 79900 | 206000 | 138000 | 2260 | 1560
ReCiPe 1.08 Endpoint (E) - Terrestrial ecotoxicity | 39300 | 24300 | 16200 | 10000 | 4800 | 10600 | 18300 | 3680
Celkový pokles dopadů 28%

## Slide 36: Grafické znázornění příspěvku jednotlivých technologických okruhů k celkovým environmentálním dopadům
Chart: 
| Total | Production | Littering | Customer transport | DRS | Recyklace Transport | Recyklace | Waste Transport | Waste Management
Baseline | 15248800 | 26380552.7 | 667407 | 0 | 0 | 73127.79 | -10675010 | 20060.3285 | -1265785.1
DRS | 11039000 | 26380552.7 | 133681.4 | 441499.739 | 675653 | 183397.052 | -16685900 | 3224.1752 | -133446
Hlavní okruhy

## Slide 37: Catering - eventy
Porovnání environmentálních dopadů jednorázových kelímků a vratného kelímku
3 varianty
Jednorázový kelímek o objemu 300 ml
Jednorázový kelímek o objemu 500 ml
Vratný kelímek o objemu 500 ml
Chart: g CO2e
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20
Jednorázový kelímek 300 ml | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
Jednorázový kelímek 500 ml | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Vratný kelímek 500 ml | 186 | 38 | 19 | 13 | 10

## Slide 38: Proč LCA?
Předejít nesystémovému „řešení“ environmentálních problémů
Chybné řízení environmentálních problémů:
Nedělat nic
Odsunutí v prostoru
Odsunutí v čase
Přesun do jiného odvětví
Přesun do jiného environmentálního problému